## Slide 1: Что такое GPS-приёмник
GPS-приёмник — устройство, которое принимает радиосигналы навигационных спутников и по ним вычисляет своё положение. Сам он ничего не передаёт, а только «слушает» спутники.
GPS (Global Positioning System) — американская спутниковая система навигации.
30+ спутников в орбитальной группировке
≈20 200 км высота орбиты спутников
4+ спутника нужны для расчёта положения и времени
Спутники GPS отправляют сигнал
GPS-приёмник
считает расстояния до спутников и выдаёт широту, долготу, высоту и точное время
Notes: GPS-приёмник — пассивное устройство: он только принимает сигналы спутников. По времени прохождения сигнала от нескольких спутников он вычисляет расстояния до них и определяет координаты, высоту и точное время. Для этого нужны сигналы минимум четырёх спутников.

## Slide 2: Для чего нужен GPS-приёмник
Навигация и транспорт
Маршруты, пробки и точное время прибытия для водителей и логистики
Авиация и море
Прокладка курса и контроль положения самолётов и судов
Геодезия и картография
Съёмка участков и создание карт с точностью до сантиметров
Сельское хозяйство
Автопилот для техники и точное внесение удобрений
Туризм и спорт
Запись маршрутов, темпа и дистанции в походах и тренировках
Точное время
Синхронизация связи, банков и энергосетей по времени спутников
Notes: GPS-приёмники используются там, где нужно знать своё положение или точное время: в автомобилях, авиации, на судах, в геодезии, сельском хозяйстве, туризме, а также в системах синхронизации связи и банков.

## Slide 3: Какие бывают GPS-приёмники
Тип приёмника | Где применяют | Точность (ориентировочно)
Встроенные в смартфоны и часы | Повседневная навигация, фитнес | ≈5 м
Автомобильные навигаторы | Дорожная навигация | ≈3–5 м
Туристические портативные | Походы, охота, рыбалка | ≈3–5 м
GPS-трекеры | Мониторинг транспорта, детей, животных | ≈5–10 м
Авиационные и морские | Навигация самолётов и судов | ≈1–3 м (с SBAS)
Геодезические (RTK) | Съёмка, строительство, точное земледелие | 1–2 см
Ещё приёмники различают по числу систем: GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou. Чем больше систем, тем выше точность и надёжность.
Notes: Типы приёмников различаются назначением и точностью. Обычные потребительские устройства дают точность в несколько метров, а геодезические приёмники с поправками RTK — до сантиметров. Значения точности ориентировочные, при открытом небе.