## Slide 1
Обзор
Устройство
Принцип
Работа
Применение
Тест
ТАХЕОМЕТР
Геодезический инструмент для точных измерений
Изучаем назначение, устройство и принцип работы электронного тахеометра.
◉
Схематичное изображение
Нажимай на разделы сверху для перехода между темами.
1/6

## Slide 2
Обзор
Устройство
Принцип
Работа
Применение
Тест
ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ТАХЕОМЕТР?
Основные узлы электронного тахеометра
Зрительная труба
Наводится на отражатель или цель.
Объектив и дальномер
Измеряют расстояние до точки.
Дисплей и клавиатура
Показывают данные и позволяют управлять прибором.
Горизонтальный и вертикальный круги
Обеспечивают измерение углов.
Уровень и компенсатор
Помогают точно установить и ориентировать прибор.
Трегер и штатив
Служат для крепления и устойчивой установки.
2/6

## Slide 3
Обзор
Устройство
Принцип
Работа
Применение
Тест
КАК РАБОТАЕТ ТАХЕОМЕТР?
Измерение углов и расстояний, затем вычисление координат
1
Наведение
Оператор наводит трубу на призму или цель.
→
2
Измерение
Прибор измеряет горизонтальный и вертикальный углы и расстояние.
→
3
Вычисление
Встроенное ПО рассчитывает координаты и превышения точки.
→
4
Сохранение
Результаты записываются в память или передаются на контроллер.
Координаты определяются относительно заданной станции и ориентирного направления.
3/6

## Slide 4
Обзор
Устройство
Принцип
Работа
Применение
Тест
ПОРЯДОК РАБОТЫ В ПОЛЕ
Типичная последовательность измерений
1
Установить
Закрепить штатив над точкой и поставить прибор.
2
Отцентрировать
Совместить вертикальную ось прибора с точкой стояния.
3
Выровнять
Привести прибор в горизонтальное положение по уровню.
4
Ориентировать
Ввести данные станции и навестись на известную точку.
5
Измерить
Навестись на цель, выполнить измерение и сохранить результат.
Перед работой проверь заряд аккумулятора, исправность прибора и устойчивость штатива.
4/6

## Slide 5
Обзор
Устройство
Принцип
Работа
Применение
Тест
ГДЕ ПРИМЕНЯЮТ ТАХЕОМЕТР?
Инструмент широко используется в инженерной геодезии
Строительство
Разбивка осей зданий, вынос проектных отметок.
Топографическая съёмка
Сбор координат точек рельефа и объектов местности.
Дорожные работы
Разбивка трасс, контроль положения элементов дороги.
Мониторинг сооружений
Наблюдение за деформациями и смещениями конструкций.
Преимущества: точность • скорость измерений • вычисление координат • цифровая запись данных
5/6

## Slide 6
Обзор
Устройство
Принцип
Работа
Применение
Тест
ПРОВЕРЬ СЕБЯ!
Какую основную задачу выполняет электронный тахеометр?
А. Только измеряет температуру
Б. Измеряет углы и расстояния, помогает определять координаты
В. Только фотографирует местность
Нажми на вариант ответа, чтобы перейти к слайду-подсказке.
Верный ответ: Б — тахеометр измеряет углы и расстояния и вычисляет координаты.
6/6